Białystok, 8 września 2021 r.

Znak sprawy:

26.10.2021

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji w przedmiocie:

„Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość!" – branża mechaniczna”

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na wniesione przez Wykonawców pytania udziela odpowiedzi, jak niżej:

PYTANIE 1

„Wykonawca składający ofertę jest zobligowany do złożenia oświadczeń (deklaracja 'spełnia/nie spełnia' w formularzu asortymentowym), które to jest jego deklaracją zgodności oferowanych produktów z wymaganiami SWZ. Zatem czy zamawiający zrezygnuje z wymogu podawania danych identyfikacyjnych produktów w związku z ww. deklaracją wykonawcy?”

ODPOWIEDŹ

Zamawiający pozostawia zapisy formularza ofertowego bez zmian.

PYTANIE 2

Dotyczy Części III: „Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przecinarka taśmowa

moc wymagana: min. 1 kW

- zasilanie: 400V, 3 fazy

- rozmiar taśmy tnącej maksymalnie 27x0,9 mm

- regulacja opadania ramienia: siłownik hydrauliczny

- wybór prędkości liniowej taśmy

- odległość podstawy imadła od podłoża min. 590 mm max. 800mm

- materiał do cięcia podawany ręcznie lub dowolnym urządzeniem mechanicznym, posuw

narzędzia samoczynnie

- zbiornik chłodziwa z elektropompą w komplecie, prowadnice taśmy wyposażone w

układ chłodzenia podający płyn chłodzący na taśmę oraz element cięty

- możliwość cięcia min. 250 mm oraz pod kątem

- ręczny naciąg taśmy oraz szybki docisk imadła (ciętego detalu)

- napęd taśmy tnącej wyłączany automatycznie.”

ODPOWIEDŹ

Wymagania SWZ nie naruszają konkurencyjności postępowania. Zamawiający wyjaśnia, iż przez wymóg cięcia pod dowolnym kątem Zamawiający rozumie możliwość wyboru minimum 2 różnych kątów.  Przez wymóg dotyczący naciągu taśmy (zapis: rączka do naciągu taśmy należy) rozumieć  także możliwość manualnego (ręcznego) naciągu taśmy.

W celu zapoznania się z odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

z: 10 września 2021 r.

na: 16 września 2021 r.

Sposób oraz godziny pozostają bez zmian. Termin związania ofertą przedłuża się do dnia: 15 października 2021 r.

Podpisano:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku

Renata Frankowska